7102 Commerce Drive

Schofield, Wisconsin 54476

www.dksiding.com

Phone: 800-236-1528

Diamond Kote® Building Products is an industry leading brand of pre-finished engineered wood siding products, manufactured by Wausau Siding Systems™. The innovative siding system provides solutions that deliver value for builders, architects and homeowners. Diamond Kote® Pre-finish is an advanced paint technology providing lasting durability backed by a 30-Year No Fade Warranty. Diamond Kote® is a certified LP® SmartSide® Preferred Pre-finisher and has been an innovative leader in technology and pre-finishing. For more information about Diamond Kote®, visit dksiding.com.

INSTRUCTIONS TO SPECIFIER

This guide specification is intended to be edited for specific project requirements. However, Diamond Kote® and Wausau Supply® are not responsible for edited versions of this section used for individual projects.

This guide specification section has automatic paragraph numbering to facilitate editing. The styles are compatible with styles used in Avitru MasterSpec® so that the edited section can be easily reformatted to the user’s preferences.

Coordinate cross references to other specification sections in this section with actual specification section numbers and titles.

Text in bold within square brackets [ ] are editing options. Angle brackets < > are used to indicate where user text is to be inserted.

Composition siding is often priced against fiber cement siding which is specified in Section 074646.

SECTION 074623 - PAREMENT EN BOIS COMPOSITE PRÉFINI

On doit s’assurer que le rédacteur de devis a accès aux notes cachées. (Cliquez ici pour en savoir plus.)

PARTIE 1	NOTES GÉNÉRALES

SOMMAIRE

Ce qui est inclus dans cette section :

Parement en bois d’ingénierie préfini en usine.

Panneaux de soffite préfinis en usine.

Moulures et bordures de toit préfinies en usine.

Planches de départ, bandes, moulures, solins et mastic.

EXIGENCES ADMINISTRATIVES

Coordination de l’installation du parement, des solins, du pare-air et des éléments de construction voisins.

RENCONTRES AVANT L’INSTALLATION

Use this article if the project is large or complex.

Rencontre sur le site du projet <insérer le numéro> jours avant le début des travaux d’installation.

Diamond Kote may have the ability to send a technical representative to a project site based on the location of the project.  Contact Diamond Kote® at 800-236-1528 for information.

Participants : l’entrepreneur, l’installateur, le représentant technique Diamond KoteMD et les corps de métier touchés.

Sujets de discussion :

<insérer les exigences spécifiques>

SOUMISSIONS

Données techniques sur :

le parement en bois d’ingénierie ;

les panneaux de soffite ;

les moulures et les bordures de toit ;

le mastic ;

les solins ;

les accessoires.

Soumissions relatives à la conception durable :

Supbaragraphs below pertain to LEED 2009 and LEED v4.  LP® SmartSide® products may be certified by the Sustainable Forestry Initiative (SFI).  SFI was named an Alternative Compliance Path provider to FSC-certified wood.

Diamond Kote® has production facilities in the following locations:

- 7102 Commerce Drive Schofield, WI 54746

- 803 SW 8th Street Stuart, IA 50250

- 3356 Dyess Avenue Rapid City, SD 57701

Bois certifié : Obtenir un certificat émis par un organisme de contrôle représentant une alternative au FSC ; confirmer que les produits en bois sont conformes aux exigences en matière de certification des forêts ; inclure une déclaration indiquant le coût de chaque produit en bois certifié.

Contenu recyclé : Inclure une déclaration indiquant le coût et le contenu en pourcentage des matières recyclées pré- et post-consommation.

Lieu de fabrication : Indiquer la distance du projet, ainsi que la fraction pondérale de chaque matériau extrait et fabriqué à l’échelle régionale.

Dessins d’atelier :

Inclure les détails de construction et d’installation.

Retain "Samples for Initial Selection" if Architect has not preselected a texture/color or if a custom color will be specified.

Échantillons de sélection : Soumettre des échantillons de la gamme complète des couleurs et des textures standard du fabricant.

Retain "Samples for Verification" Paragraph below to request samples of any or all specified products.

Échantillons de vérification : Soumettre des échantillons de chaque produit, couleur et texture apparents spécifiés dans les formats suivants :

boiseries vendues en longueurs linéaires : 9 po de longueur par pleine largeur boiseries vendues en longueurs linéaires : 9 po de longueur par pleine largeur boiseries vendues en longueurs linéaires : 9 po de longueur par pleine largeur boiseries vendues en longueurs linéaires : 9 po de longueur par pleine largeur boiseries vendues en longueurs linéaires : 9 po de longueur par pleine largeur boiseries vendues en longueurs linéaires : 9 po de longueur par pleine largeur boiseries vendues en longueurs linéaires : 9 po de longueur par pleine largeur boiseries vendues en longueurs linéaires : 9 po de longueur par pleine largeur boiseries vendues en longueurs linéaires : 9 po de longueur par pleine largeur boiseries vendues en longueurs linéaires : 9 po de longueur par pleine largeur Standard samples are 9 inches long by full width. Larger samples are available by special request.

parement à clin et moulures linéaires : 9 po de longueur x pleine largeur

panneaux : 9 po de longueur x pleine largeur

parement de bardeaux : pièce de grandeur réelle

autres boiseries : 9 po de longueur

accessoires préfinis : pièce de grandeur réelle

SOUMISSIONS D’INFORMATION

Certificats du fabricant : certificat signé par le fabricant attestant que le parement en bois d’ingénierie est conforme aux exigences spécifiées.

Rapports d’essais de produits : des rapports s’appuyant sur l’évaluation d’essais exhaustifs effectués par le fabricant et observés par une agence d’évaluation agréée.

ICC-ES ESR-1301

APA PR-N124

SOUMISSIONS DE CONCLUSION

Données sur l’entretien du produit.

ASSURANCE DE LA QUALITÉ

Review Division 01 requirements for installer qualifications to verify this language is not in conflict.

Qualifications de l’installateur : L’entreprise ou l’individu doit avoir l’expérience requise pour l’installation de parements en bois préfini, notamment des preuves de bonne performance.

Mockup is suggested, particularly for multi-story projects.

Modèle en grandeur réelle : Construire un modèle en grandeur réelle de [parement] [soffites] [et] [moulures et bordures de toit] en bois d’ingénierie, y compris les accessoires, dans le but d’établir les normes de qualité pour les matériaux et l’installation.

Surface de mur typique d’environ 96 po (2 440 mm) de longueur x 120 po (3 050 mm).

La surface doit inclure une fenêtre et des solins.

Les modèles acceptables peuvent être intégrés dans le projet s’ils sont encore intacts au moment de l’achèvement substantiel des travaux.

Qualifications requises en vue d’une conception durable :

Fabricant (ou transformateur) : Le fabricant doit être certifié selon le cheminement de conformité d’un organisme de certification représentant une alternative au FSC.

LIVRAISON, ENTREPOSAGE ET MANUTENTION

Livrer, entreposer et manutentionner les matériaux et les produits en respectant strictement les instructions du fabricant et les normes de l’industrie.

Entreposer les produits dans l’emballage étiqueté du fabricant jusqu’à ce qu’on soit prêt à procéder à leur installation. Protéger les produits des dommages.

Entreposer les produits de niveau au-dessus du sol sous un abri ou un toit imperméable.

CONDITIONS SUR LE CHANTIER

Maintenir des conditions ambiantes (température, humidité et ventilation) qui sont dans les limites recommandées par le fabricant. Éviter d’installer les produits lorsque les conditions ambiantes sont en dehors des limites recommandées par le fabricant.

GARANTIE

Refer to http://www.diamondkoteprefinishing.com/Pages/Resources_Warranty.aspx for information about Diamond Kote's warranties.

Garantie standard du fabricant : garantie limitée transférable.

Garantie sur les frais de main-d’œuvre et les produits de remplacement : Le fabricant accepte de fournir les matériaux de remplacement et de rembourser les frais de main-d’œuvre requis pour la réparation ou le remplacement des produits qui présentent des défaillances causées par des vices de matériau ou de fabrication pendant une période de cinq (5) ans suivant la date de l’achèvement substantiel des travaux.

Garantie sur les matériaux : Le fabricant accepte de fournir les matériaux de remplacement requis pour la réparation ou le remplacement des produits qui présentent

des défaillances causées par des vices de matériau ou de fabrication de la sixième année à la cinquantième année suivant la date de livraison des matériaux.

Description des défaillances couvertes par la garantie :

les défaillances structurales, notamment le gondolement ;

la détérioration des matériaux allant au-delà du vieillissement normal ;

la dégradation fongique ;

le craquèlement, le pelage, le délaminage, l’écaillage ou la rupture du revêtement imprégné de résine ;

les dommages causés par la grêle, comme des craquelures, des éclats ou des bosses sur le revêtement dépassant 3/8 po (9,5 mm) de longueur ou de diamètre ; la garantie couvre les dommages causés par la grêle de jusqu’à 1-3/4 po (44,5 mm) de diamètre.

Garantie sur la finition du parement en bois : Le fabricant accepte de restaurer les finitions qui se détériorent durant la période de garantie spécifiée.

Description de la détérioration couverte par la garantie :

la décoloration causée par le farinage avec indice supérieur à 8 lors d’essais conforme à la norme ASTM D4214 ;

le pelage ou le cloquage ;

l’érosion ou l’exposition du substrat ;

la décoloration causée par le jaunissement ;.

la décoloration dépassant l’indice 3 Delta E lors d’essais conformes à la norme ASTM D2244.

Période de garantie :

La période de garantie est de 30 ans avec coûts calculés au pro rata après la septième année ; la garantie ne couvre que les matériaux après la quinzième année.

PARTIE 2 - PRODUITS

2.1	FABRICANTS APPROUVÉS

        - Fabricants : Les fabricants doivent se conformer aux exigences et fournir des produits de Diamond KoteMD Building Products utilisés sur le parement LPMD SmartSideMD.                                Wausau Supply Company, 7102 Commerce Drive, Schofield, Wisconsin 54476 ; www.dksiding.com ; (800) 236-1528.

Limitations sur le plan des sources : On doit se procurer les produits, y compris les accessoires connexes, d’une seule source ou d’un même fabricant.

Aucune substitution n’est permise.

  - PRODUITS MANUFACTURÉS

        - Matériau de parement en copeaux préfini :

Description : Un revêtement en papier imprégné de résine phénolique de qualité extérieure stratifié à un parement en bois d’ingénierie avec un traitement de borate de zinc homologué par l’EPA dont les rives sont scellées pour résister à l’humidité et qui est classé pour les structures, conforme aux exigences de l’AWPA et doté d’une finition appliquée en usine.

Include the following paragraph for sustainable products.

Bois certifié : Produits en bois certifié par le biais de cheminements de conformité d’un organisme de certification représentant une alternative au FSC.

  - PAREMENT À CLIN EMPILABLE

- parement à clin parement à clin parement à clin parement à clin See http://www.diamondkoteprefinishing.com/Pages/Products_RigidStackSiding.aspx for more information

Diamond Kote Siding can be used in several fire rated exterior assemblies tested by the Gypsum Association; GA-600 Fire Resistance Design Manual, as follows:

For 1 hour walls, see GA File No. WP8105.

For 2 hour walls, see GA File No. WP 8418.

Parement à clin en copeaux empilable :  RigidStackMC 6 po

Description : matériau de parement en copeaux préfini avec rive supérieure biseautée et languette en plastique robuste installée en usine.

Épaisseur nominale : 3/8 po (9 mm).

Largeur nominale :  6 po (152 mm).

Échantillon :  4-3/4 po (121 mm).

Longueur : 16 pi (4 877 mm).

Texture : grain de bois.

Couleur : [voir les dessins] [assortir à l’échantillon de l’architecte] [selon le choix de l’architecte à partir de la gamme complète de couleurs offertes par le fabricant] <insérer la couleur>.

Parement à clin en copeaux empilable :  RigidStackMC 8 po

Description : matériau de parement en copeaux préfini avec rive supérieure biseautée et languette en plastique robuste installée en usine.

Épaisseur nominale : 3/8 po (9 mm).

Largeur nominale :  8 po (203 mm).

Échantillon :  6-3/4 po (171 mm).

Longueur : 16 pi (4 877 mm).

Texture : grain de bois.

Couleur : [voir les dessins] [assortir à l’échantillon de l’architecte] [selon le choix de l’architecte à partir de la gamme complète de couleurs offertes par le fabricant] <insérer la couleur>.

Parement à clin en copeaux empilable :  RigidStackMC 12 po

Description : matériau de parement en copeaux préfini avec rive supérieure biseautée et languette en plastique robuste installée en usine.

Épaisseur nominale : 3/8 po (9 mm).

Largeur nominale :  12 po (305 mm).

Échantillon :  10-3/4 po (273 mm).

Longueur : 16 pi (4 877 mm).

Texture : grain de bois.

Couleur : [voir les dessins] [assortir à l’échantillon de l’architecte] [selon le choix de l’architecte à partir de la gamme complète de couleurs offertes par le fabricant] <insérer la couleur>.

Accessoires de parement empilable :

Bande de départ : bande en acier galvanisé de 2-1/2 po (64 mm) de largeur x 10 pi (3 048 mm) de longueur avec trous prépercés pour les attaches conçue pour recevoir la languette du parement RigidStackMC.

Moulure en H : moulure en aluminium standard du fabricant de parement composite préfini conçue pour recouvrir les espaces entre les joints d’about des panneaux de parement.

Couleur : [assortir au parement] [voir les dessins] [assortir à l’échantillon de l’architecte] [selon le choix de l’architecte à partir de la gamme complète de couleurs offertes par le fabricant] <insérer la couleur>.

Longueur : même longueur d’exposition que le parement.

2.4	PAREMENT À CLIN

Diamond Kote Siding can be used in several fire rated exterior assemblies tested by the Gypsum Association; GA-600 Fire Resistance Design Manual, as follows:

For 1 hour walls, see GA File No. WP8105.

For 2 hour walls, see GA File No. WP 8418.

Parement à clin en copeaux : parement à clin de la série Precision

Description : matériau de parement en copeaux préfini.

Épaisseur nominale : 3/8 po (9 mm).

Largeur nominale : [6 po (152 mm)] [8 po (203 mm)] [12 po (305 mm)].

Longueur : 16 pi (4 877 mm).

Texture : grain de bois.

Couleur : [voir les dessins] [assortir à l’échantillon de l’architecte] [selon le choix de l’architecte à partir de la gamme complète de couleurs offertes par le fabricant] <insérer la couleur>.

Accessoires de parement à clin :

Moulure en H : moulure en aluminium standard du fabricant de parement composite préfini conçue pour recouvrir les espaces entre les joints d’about des panneaux de parement.

Couleur : [assortir au parement].

Longueur : même longueur d’exposition que le parement.

2.5	PAREMENT DE BARDEAUX DE FENTE EMPILABLE

Diamond Kote Siding can be used in several fire rated exterior assemblies tested by the Gypsum Association; GA-600 Fire Resistance Design Manual, as follows:

For 1 hour walls, see GA File No. WP8105.

For 2 hour walls, see GA File No. WP 8418.

Parement de bardeaux de fente en copeaux empilable : RigidShakeMC 7 po

Description : matériau de parement en copeaux préfini en unités modulaires de bardeaux de fente avec rainure décorative ; fourni avec rive supérieure biseautée et languette en plastique robuste installée en usine.

Rive inférieure : [décalée] [droite].

Épaisseur nominale : 3/8 po (9 mm).

Largeur nominale :  7 po (178 mm).

Échantillon :  4-7/8 po (124 mm).

Longueur : 4 pi (1 219 mm).

Texture : grain de bois.

Couleur : [voir les dessins] [assortir à l’échantillon de l’architecte] [selon le choix de l’architecte à partir de la gamme complète de couleurs offertes par le fabricant] <insérer la couleur>.

Parement de bardeaux de fente en copeaux empilable : RigidShakeMC 9 po

Description : matériau de parement en copeaux préfini en unités modulaires de bardeaux de fente avec rainure décorative ; fourni avec rive supérieure biseautée et languette en plastique robuste installée en usine.

Rive inférieure : [décalée] [droite].

Épaisseur nominale : 3/8 po (9 mm).

Largeur nominale :  9 po (229 mm).

Échantillon :  6-7/8 po (175 mm).

Longueur : 4 pi (1 219 mm).

Texture : grain de bois.

Couleur : [voir les dessins] [assortir à l’échantillon de l’architecte] [selon le choix de l’architecte à partir de la gamme complète de couleurs offertes par le fabricant] <insérer la couleur>.

Parement de bardeaux de fente en copeaux empilable : RigidShakeMC 12 po

Description : matériau de parement en copeaux préfini en unités modulaires de bardeaux de fente avec rainure décorative ; fourni avec rive supérieure biseautée et languette en plastique robuste installée en usine.

Rive inférieure : [décalée] [droite].

Épaisseur nominale : 3/8 po (9 mm).

Largeur nominale :  12 po (305 mm).

Échantillon :  9-5/8 po (244 mm).

Longueur : 4 pi (1 219 mm).

Texture : grain de bois.

Couleur : [voir les dessins] [assortir à l’échantillon de l’architecte] [selon le choix de l’architecte à partir de la gamme complète de couleurs offertes par le fabricant] <insérer la couleur>.

  - PAREMENT DE BARDEAUX DÉCORATIFS

Diamond Kote Siding can be used in several fire rated exterior assemblies tested by the Gypsum Association; GA-600 Fire Resistance Design Manual, as follows:

For 1 hour walls, see GA File No. WP8105.

For 2 hour walls, see GA File No. WP 8418.

Parement de bardeaux festonnés décoratifs :

Description : matériau de parement en copeaux préfini en unités modulaires avec rainure décorative.

Rive inférieure : festonnée.

Épaisseur nominale : 3/8 po (9 mm).

Largeur nominale :  12 po (305 mm).

Échantillon : 7-3/4 po (197 mm).

Longueur : 4 pi (1 219 mm).

Texture : grain de bois.

Couleur : [voir les dessins] [assortir à l’échantillon de l’architecte] [selon le choix de l’architecte à partir de la gamme complète de couleurs offertes par le fabricant] <insérer la couleur>.

Parement de bardeaux octogones décoratifs :

Description : matériau de parement en copeaux préfini en unités modulaires avec rainure décorative.

Rive inférieure : octogone.

Épaisseur nominale : 3/8 po (9 mm).

Largeur nominale :  12 po (305 mm).

Échantillon : 9-5/8 po (244 mm).

Longueur : 4 pi (1 219 mm).

Texture : grain de bois.

Couleur : [voir les dessins] [assortir à l’échantillon de l’architecte] [selon le choix de l’architecte à partir de la gamme complète de couleurs offertes par le fabricant] <insérer la couleur>.

2.7	SOFFITES

Parement de soffites en copeaux non ventilés :

Description : matériau de parement en copeaux préfini.

Épaisseur nominale : 3/8 po (9 mm).

Largeur nominale : [12 po (305 mm)] [16 po (406 mm)] [24 po (610 mm)].

Longueur : 16 pi (4 877 mm).

Texture : grain de bois.

Couleur : [voir les dessins] [assortir à l’échantillon de l’architecte] [selon le choix de l’architecte à partir de la gamme complète de couleurs offertes par le fabricant] <insérer la couleur>.

Parement de soffites en copeaux ventilés :

Description : matériau de parement en copeaux préfini avec évents linéaires.

Épaisseur nominale : 3/8 po (9 mm).

Largeur nominale : [12 po (305 mm)] [16 po (406 mm)] [24 po (610 mm)].

Longueur : 16 pi (4 877 mm).

Texture : grain de bois.

Surface sans évent : 10 po² par pied linéaire (254 mm² par 305 mm).

Couleur : [voir les dessins] [assortir à l’échantillon de l’architecte] [selon le choix de l’architecte à partir de la gamme complète de couleurs offertes par le fabricant] <insérer la couleur>.

Panneau de soffite en copeaux :

Description : matériau de parement en copeaux préfini.

Épaisseur nominale : 3/8 po (9 mm).

Largeur nominale :  48 po (305 mm).

Longueur : 96 po (2 438 mm).

Texture : grain de bois.

Couleur : [voir les dessins] [assortir à l’échantillon de l’architecte] [selon le choix de l’architecte à partir de la gamme complète de couleurs offertes par le fabricant] <insérer la couleur>.

Accessoires de soffites :

Moulure en H : moulure en aluminium standard du fabricant de parement composite préfini conçue pour recouvrir les espaces entre les joints d’about des panneaux de soffite.

Couleur : [assortir au panneau de soffites].

Longueur : même longueur d’exposition que le panneau de soffite.

2.8	PANNEAU DE PAREMENT

Diamond Kote Siding can be used in several fire rated exterior assemblies tested by the Gypsum Association; GA-600 Fire Resistance Design Manual, as follows:

For 1 hour walls, see GA File No. WP8105.

For 2 hour walls, see GA File No. WP 8418.

Panneau de parement en copeaux : parement avec apparence de panneau en bois avec rainures.

Description : matériau de parement en copeaux préfini.

Épaisseur nominale : [3/8 po (9,5 mm)] [7/16 po (11 mm)] [19/32 po (15 mm)].

Largeur nominale : 48 po (1 220 mm).

Longueur : [8 pi (2 438 mm)] [9 pi (2 743 mm)] [10 pi (3 048 mm)].

Rives : à feuillure.

Texture : grain de bois.

Espacement des rainures : [4 po (102 mm)] [8 po (203 mm)].

Couleur : [voir les dessins] [assortir à l’échantillon de l’architecte] [selon le choix de l’architecte à partir de la gamme complète de couleurs offertes par le fabricant] <insérer la couleur>.

Panneau de parement en copeaux : parement avec apparence de panneau en bois sans rainures.

Description : matériau de parement en copeaux préfini.

Épaisseur nominale : [3/8 po (9,5 mm)] [7/16 po (11 mm)] [19/32 po (15 mm)].

Largeur nominale : 48 po (1 220 mm).

Longueur : [8 pi (2 438 mm)] [9 pi (2 743 mm)] [10 pi (3 048 mm)].

Rives : à feuillure.

Texture : grain de bois.

Tasseau : matériau de parement en copeaux préfini, 19/32 po x 3 po (15 mm x 76 mm), longueur nominale de 16 pi (4 877 mm).

Couleur : [voir les dessins] [assortir à l’échantillon de l’architecte] [selon le choix de l’architecte à partir de la gamme complète de couleurs offertes par le fabricant] <insérer la couleur>.

  - PAREMENT VERTICAL

Diamond Kote Siding can be used in several fire rated exterior assemblies tested by the Gypsum Association; GA-600 Fire Resistance Design Manual, as follows:

For 1 hour walls, see GA File No. WP8105.

For 2 hour walls, see GA File No. WP 8418.

Panneau de parement en copeaux vertical : série 38.

Description : matériau de parement en copeaux préfini.

Épaisseur nominale : 3/8 po (9,5 mm).

Largeur nominale : [16 po (406 mm)] [12 po (305 mm)].

Longueur : 16 pi (4 877 mm).

Texture : grain de bois.

Tasseau : matériau de parement en copeaux préfini, 19/32 po x 3 po (15 mm x 76 mm), longueur nominale de 16 pi (4 877 mm).

Couleur : [voir les dessins] [assortir à l’échantillon de l’architecte] [selon le choix de l’architecte à partir de la gamme complète de couleurs offertes par le fabricant] <insérer la couleur>.

2.10	BORDURES DE TOIT ET MOULURES

Bordures de toit en copeaux avec fente dans le dos :

Description : bordures de toit en matériau de parement en copeaux préfini avec fente dans le dos pour accepter des panneaux de soffite.

Épaisseur nominale : 5/8 po (16 mm).

Largeur nominale : [6 po (152 mm)] [8 po (203 mm)]

Longueur : 16 pi (4 877 mm).

Texture : grain de bois.

Couleur : [voir les dessins] [assortir à l’échantillon de l’architecte] [selon le choix de l’architecte à partir de la gamme complète de couleurs offertes par le fabricant] <insérer la couleur>.

Boiseries d’arche : boiseries d’arche en matériau de parement en copeaux préfini.

Épaisseur : 0,91 po (23 mm).

Largeur : [3-1/2 po (89 mm)] [5-1/2 po (140 mm)]

Taille et rayon : voir les dessins pour les dimensions sur mesure.

Texture : grain de bois.

Couleur : [voir les dessins] [assortir à l’échantillon de l’architecte] [selon le choix de l’architecte à partir de la gamme complète de couleurs offertes par le fabricant] <insérer la couleur>.

Rosettes : rosettes en matériau de parement en copeaux préfini.

Épaisseur : 0,91 po (23 mm).

Taille : [3-1/2 po (89 mm)] [5-1/2 po (140 mm)].

Texture : grain de bois.

Couleur : [voir les dessins] [assortir à l’échantillon de l’architecte] [selon le choix de l’architecte à partir de la gamme complète de couleurs offertes par le fabricant] <insérer la couleur>.

Keystones offered in two sizes: 4 inch and 6 inch.

Clés de voûte : clés de voûte en matériau de parement en copeaux préfini.

Épaisseur : 0,91 po (23 mm).

Taille : [5-1/2 po (140 mm) de largeur x 4-1/2 po (114 mm) de hauteur] [7-1/2 po (191 mm) de largeur x 6-1/2 po (165 mm) de hauteur].

Texture : grain de bois.

Couleur : [voir les dessins] [assortir à l’échantillon de l’architecte] [selon le choix de l’architecte à partir de la gamme complète de couleurs offertes par le fabricant] <insérer la couleur>.

Nail Fin Trim and Nail Fin Corners are applied to the structure via the plastic nailing fin, eliminating the need for face nails and associated touch up painting.

Boiserie droite avec bride de clouage : matériau de parement en copeaux préfini avec bride de clouage en aluminium intégrée.

Épaisseur : 0,91 po (23 mm).

Échantillon : [3-1/2 po (89 mm)] [5-1/2 po (140 mm)]

Longueur : 16 pi (4 877 mm).

Texture : grain de bois.

Couleur : [voir les dessins] [assortir à l’échantillon de l’architecte] [selon le choix de l’architecte à partir de la gamme complète de couleurs offertes par le fabricant] <insérer la couleur>.

Coin intérieur avec bride de clouage : matériau de parement en copeaux préfini avec bride de clouage en plastique intégrée.

Épaisseur : 0,91 po (23 mm).

Échantillon : [1-3/4 po (44 mm)] par patte.

Longueur : 10 pi (3 048 mm).

Texture : grain de bois.

Couleur : [voir les dessins] [assortir à l’échantillon de l’architecte] [selon le choix de l’architecte à partir de la gamme complète de couleurs offertes par le fabricant] <insérer la couleur>.

Coin extérieur avec bride de clouage : matériau de parement en copeaux préfini avec bride de clouage en plastique intégrée.

Épaisseur : 0,91 po (23 mm).

Échantillon : [3-1/2 po (89 mm)] [5-1/2 po (140 mm)] par patte.

Longueur : [10 pi (3 048 mm)] [16 pi (4 877 mm)].

Texture : grain de bois.

Couleur : [voir les dessins] [assortir à l’échantillon de l’architecte] [selon le choix de l’architecte à partir de la gamme complète de couleurs offertes par le fabricant] <insérer la couleur>.

Boiseries en copeaux : boiseries préfinies en matériau massif (même matériau que le parement).

Épaisseur : [0,53 po (13,5 mm)] [0,625 po (15 mm)] [0,91 po (23 mm)].

Largeur : [1-1/2 po (38 mm)] [2-1/2 po (63 mm)] [3-1/2 po (89 mm)] [5-1/2 po (140 mm)] [7,2 po (184 mm)] [9,2 po (235 mm)] [11,2 po (286 mm)].

Longueur : 16 pi (4 877 mm).

Texture : grain de bois.

Couleur : [assortir au parement] [voir les dessins] [assortir à l’échantillon de l’architecte] [selon le choix de l’architecte à partir de la gamme complète de couleurs offertes par le fabricant] <insérer la couleur>.

Manchons de poteau en panneaux en copeaux : Pro-Post WrapMC

Description : matériau de parement en copeaux préfini avec joints à emboîtement.

Épaisseur : 0,53 po (13 mm).

Largeur :

4 po x 4 po (89 mm x 89 mm) Poteaux : quatre planches de 5 po (127 mm) par poteau.

4 po x 6 po (89 mm x 140 mm) Poteaux : deux planches de 5 po (127 mm) et deux planches de 7 po (178 mm) par poteau.

6 po x 6 po (140 mm x 140 mm) Poteaux : quatre planches de 7 po (178 mm) par poteau.

Longueur : 12 pi (3 658 mm).

Texture : grain de bois.

Couleur : [voir les dessins] [assortir à l’échantillon de l’architecte] [selon le choix de l’architecte à partir de la gamme complète de couleurs offertes par le fabricant] <insérer la couleur>.

Accessoires de manchon de poteau :

Trousse de colle standard du fabricant.

RigidMount are premanufactured blocks of strand siding material accommodating electrical outlets, hose bibs, dryer vents, cable penetrations, and house numbers.  Refer to http://www.diamondkoteprefinishing.com/Pages/Products_RigidMount.aspx for information.

        - Accessoires de parement : matériau de parement à copeaux préfini avec larmier intégré et brides de clouage dissimulé.

Produits :

Bloc de boîte électrique UL RigidMountMC : boiserie en matériau de parement à copeaux avec boîte de jonction intégrée, 5,94 po x 6,94 po (151 mm x 176 mm).

Bloc réceptacle RigidMountMC : boiserie en matériau de parement à copeaux sans boîte de jonction intégrée, 5,88 po x 7,69 po (149 mm x 195 mm).

Flan de bloc universel RigidMountMC : boiserie en matériau de parement à copeaux, 8,25 po x 10 313 po (210 mm x 262 mm).

Bloc universel RigidMountMC : boiserie en matériau de parement à copeaux avec ouverture pour câblage et tuyauterie, 8,25 po x 10 313 po (210 mm x 262 mm).

Bloc fendu RigidMountMC : boiserie en deux pièces en matériau de parement à copeaux avec ouverture réglable pour câblage et tuyauterie, 5,88 po x 7,69 po (149 mm x 195 mm).

Bloc surdimensionné RigidMountMC : boiserie en matériau de parement à copeaux, 8,25 po x 14 313 po (210 mm x 364 mm).

Flan de bloc horizontal RigidMountMC : boiserie en matériau de parement à copeaux, 15 875 po par 8,75 po (403 mm par 222 mm).

Bloc personnalisé RigidMountMC : boiserie en matériau de parement à copeaux, 15,875 po x 8,75 po (403 mm x 222 mm) avec caractères alphanumériques toupillés dans le fini [noir] [blanc].

Texture : grain de bois.

Couleur : [assortir au parement adjacent] [voir les dessins] [assortir à l’échantillon de l’architecte] [selon le choix de l’architecte à partir de la gamme complète de couleurs offertes par le fabricant] <insérer la couleur>.

2.11	ACCESSOIRES

Attaches : clous galvanisés à chaud ou clous en acier inoxydable conformes à la norme ASTM A153 ; taille des clous recommandés par le fabricant pour assurer la pénétration nécessaire des clous dans le substrat.

Color-matched fastener heads are available from Diamond Kote® to eliminate touching up nail heads.

Attaches assorties : clous dont la couleur est assortie à celle du parement.

Solins : solins en aluminium préfini d’au moins 0,019 po (0,48 mm) d’épaisseur.

Types de solins :

Solin avec larmier : solin préformé en forme de Z utilisé au-dessus des boiseries horizontales.

Solin de dérivation : solin préformé utilisé à la jonction des toits en pente et des murs verticaux.

Solin d’espacement : solin préformé conçu pour créer un espace de dégagement entre les matériaux de parement et les bardeaux de toiture, les terrasses et les matériaux d’aménagement paysager.

Solin de saillie à brique : solin préformé utilisé entre la maçonnerie et le parement composite.

Solin en Z : solin préformé conçu pour empêcher l’eau de s’infiltrer dans les joints horizontaux lors de l’installation des panneaux de parement.

Aluminium en feuilles pour boiseries : Rouleau d’aluminium préfini en feuilles de 24 po (610 mm) de largeur par 50 pi (15,24 m) de longueur pouvant être préformé sur le chantier.

Finition des solins en aluminium : finition recommandée par le fabricant de parement.

Couleur : [assortir à la couleur du parement adjacent] [voir les dessins] [assortir à l’échantillon de l’architecte] [selon le choix de l’architecte à partir de la gamme complète de couleurs offertes par le fabricant] <insérer la couleur>.

Bandes de départ : boiseries à base de PVC standard [avec système d’installation d’attaches dissimulées intégré] du fabricant de parement composite préfini en couleurs assorties à celles du parement.

Épaisseur nominale : 3/4 po (19 mm).

Hauteur : 7-1/4 po (184 mm).

Échantillon : 5-13/16 po (148 mm).

Longueur : 16 pi (4 877 mm).

Mastic : mastic conforme à la norme ASTM C920 (classe 25 minimum) du type recommandé par le fabricant de parement.

Peinture de retouches : peinture de retouches standard du fabricant de parement composite préfini fourni en contenants de 8 oz (227 ml) dans des couleurs assorties à celles du parement.

  - FINITIONS

Finition du bois appliquée en usine :

Enduit à base d’eau cuit au four avec pigments à base d’oxyde métallique fourni par le fabricant de parement composite préfini.

Base de conception : Sous réserve de conformité aux exigences, on peut fournir les produits de finition Diamond KoteMD.

Finition de l’aluminium :

Finitions standard du fabricant de parement composite dans des couleurs assorties à celles du parement en bois.

PARTIE 3 	EXÉCUTION

  - EXAMEN

Vérifier l’ossature dissimulée pour le support et l’ancrage du [parement] [des soffites] [et] [des moulures et des bordures de toit] en composite préfini.

Vérifier que le substrat a été installé de façon à permettre l’installation conforme du [parement] [des soffites] [et] [des moulures et des bordures de toit] en composite préfini.

3.2	PRÉPARATION

Préparer le substrat en suivant les méthodes recommandées par le fabricant.

Ne pas installer le substrat avant qu’il ait été préparé convenablement et que les écarts par rapport aux tolérances recommandées par le fabricant aient été corrigés.

Le fait d’entreprendre l’installation du produit implique l’acceptation des conditions du fabricant.

3.3	INSTALLATION

Installer le produit conformément aux instructions du fabricant.

Installer le produit conformément aux conditions énumérées dans la norme ICC-ES ESR-1301.

Espacer les joints correctement pour permettre l’équilibrage.

Ne pas couper des pièces de parement pour fabriquer des boiseries ; utiliser plutôt des composantes de boiseries.

Installer des moulures en H entre les joints d’about du parement en suivant les recommandations du fabricant.

Parement vertical pour applications de planches avec couvre-joints : la portée du parement vertical ou des tasseaux est limitée à une de lisse à lisse ; en raison du retrait de la lisse, les applications verticales ne doivent pas dépasser la distance du plancher au plafond ou la distance du plancher au haut du pignon.

Appliquer du mastic autour des pénétrations.

Utiliser la peinture de retouches du fabricant de parement pour retoucher les rives coupées apparentes, les imperfections et les attaches apparentes non finies.

  - RÉPARATIONS ET NETTOYAGE

        - Enlever les matériaux endommagés, mal installés ou présentant une défectuosité quelconque.

        - Nettoyer les surfaces finies en suivant les instructions écrites du fabricant, et les garder propres tout au long des travaux de construction.

  - PROTECTION

- Protéger les produits installés jusqu’à l’achèvement des travaux.

- Retoucher, réparer ou remplacer les produits endommagés.

FIN DE LA SECTION | 10,18